ÚZEMNÍ PLÁN BRAŠKOV

NÁVRH

zpracovatel: ing.arch.Jaroslav Černý, Saskova 1625, Kladno ,ČKA 01756

Obsah:

Vymezení zastavěného území                                                                          str.3

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot                 str.3

Urbanistická koncepce                                                                                      str.4

Koncepce veřejné infrastruktury                                                                      str.5

Koncepce uspořádání krajiny                                                                           str.8

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití         str.10

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství                   str.22

Stanovení kompenzačních opatření                                                                str.22

Požadavky na plochy pro potřeby civilní ochrany                                         str.22

Údaje o počtu listů a výkresů                                                                         str.23

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo v dokumentaci vymezeno v souladu s §58 SZ k 30.9.2010. Podkladem pro jeho vymezení byla hranice zastavěného území v současně platném územním plánu obce a stav katastrální mapy poskytnuté Katastrálním úřadem k uvedenému datu. Vymezení zastavěného území je zobrazeno ve výkresu č.1 – Základní členění území.

Dále je obsaženo ve hlavním výkresu.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

Hlavním cílem koncepce rozvoje obce je utvoření sídla, které neztratí charakter vesnice. Vyvážený rozvoj zastavitelných a nezastavitelných ploch především je koncepčním principem tohoto územního plánu. Dosavadní vývoj takřka naplnil veškeré možnosti zástavby v daném správním území. Současný rozvoj je zaměřen především na zkvalitnění veřejných ploch, aktivity volného času a okolní krajinu. Dalším důležitým prvkem je eliminace negativního vlivu rychlostní komunikace R 6 na územním plánem vytvářené obytné prostředí vesnice.

Další rozvoj trvalého bydlení se předpokládá ve dvou nových lokalitách (Toskánka,  Pod Horkou) a jedné stávající lokalitě (vydáno územní rozhodnutí) v centrální části sídla. Potom už se jedná prakticky o jednotlivé dosud nezastavěné parcely lokalit uvedených ve stávajícím územním plánu.

Rozvoj aktivit volného času je zaměřen na zkvalitnění služeb stávajícího sportovního areálu a vytvoření nových aktivit v lokalitě V Háji. Dále pak navrhované krajinářské úpravy umožní každodenní rekreaci pobytem v přírodě formou pěší turistiky, cykloturistiky a pěších procházek.

Rozvoj dalších ploch pro výrobu a skladování se nepředpokládá, naopak je oproti stávajícímu územnímu plánu omezen.

Plochy občanské vybavenosti jsou stabilizované, nově se navrhuje plocha ve vazbě na stávající sportovně rekreační aktivity v centrální části, navazující plochy pro vybavenost veřejného charakteru a sběrný dvůr pro odpad sloužící pouze obyvatelům vesnice.

Hodnoty území představují především prvky lesních ploch v západní části řešeného území včetně krajinářsky hodnotné enklávy navazující na les při silnici na Družec. Dále pak Valdecký háj a navazující plochy kulturní krajiny jižním směrem. Na území Toskánky je nemovitá kulturní památka bývalého zájezdního hostince. Ochrana těchto hodnot je zajištěna v územním plánu samotnou regulací daných ploch a také danými limity ochrany kulturních a přírodních hodnot.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Braškov je atypickým venkovským sídlem, které obsahuje dva relativně samostatné útvary Braškov a Valdek, po realizaci rychlostní komunikace R 6 pak ještě „odříznutou“ část Toskánka. V případě Toskánky nelze uvažovat o koncepčních urbanistických vazbách na sídelní strukturu Braškova  ( spíše na Pletený Újezd). Existence koridoru rychlostní komunikace R 6 vyvolala koncepční zásah odclonění tohoto koridoru a sídla navzájem pásem vzrostlé zeleně, který omezí vnímání uvedeného koridoru na minimum. Valdek a Braškov jsou potom prezentovány jako dvě sídelní jádra, které se potkávají v místě, které nabízí volné plochy pro občanskou vybavenost veřejného, sportovního i komerčního charakteru, aktivity volného času a pro veřejné prostranství (místa pro setkávání lidí). Toto je základní urbanistický koncept zastavitelného území. Neméně důležitým principem je také vzájemné prolnutí stávajícího či nově navrhovaného krajinného prostředí se zastavitelným územím především lokalitou „Ohrada“, která je navržena jako významný krajinný prvek.

Návrh územního plánu vymezuje následující plochy přestavby:

P 1 – areál zájezdního hostince na Toskánce s přilehlými pozemky se změnou funkce pro plochy smíšené obytné

P 2 – areál bývalé zemědělské výroby se změnou funkce pro plochy výroby a skladování

Návrh územního plánu vymezuje následující zastavitelné plochy:

Z 1 – Toskánka, plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy smíšené nezastavěného území

Z 2 – Pod Horkou, plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy smíšené nezastavěného území

Z 3 – centrum, plochy pro občanské vybavení, plochy pro veřejné prostranství.

Dále jsou v územním plánu vymezeny plochy, které jsou určeny stávajícím územním plánem pro bydlení v rodinných domech a dosud nebyly zastavěny.

Z 4 – V Podlískách, plochy pro bydlení v rodinných domech

Z 5 – Valdek jih, plochy pro bydlení v rodinných domech

Z 6 – Valdek Dubina, plochy pro bydlení v rodinných domech

Z 7 – Valdek U Háje, plochy pro bydlení v rodinných domech

Z 8 – centrum, plochy pro bydlení v rodinných domech

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura zahrnuje především silniční dopravu. Ostatní druhy dopravy se na řešeném území nevyskytují. Území je ovlivňováno leteckou dopravou (hluk), avšak izofona 50 dB leží až za zastavěným územím Unhoště směrem k letišti Ruzyně. Dále ovlivňuje území provoz veřejného vnitrostátního letiště Kladno, jehož ochranná pásma jsou zobrazena v koordinačním výkrese. Problematika hluku je součástí samostatně zpracovaného „ Posouzení vlivů na životní prostředí“.

Řešeným územím prochází rychlostní komunikace R 6 Praha – Karlovy Vary.  Přímé napojení obce na tuto komunikaci není, využívá se sjezd Velká Dobrá.

Původní silnice I/6, nyní v úseku Velká Dobrá – Pletený Újezd, slouží v řešeném území pouze k obsluze sídelní části Toskánka.

Dále prochází územím silnice II/118, která je v současné době nejvíce negativní zátěží zastavěného území Braškova. Tato silnice převádí tranzitní dopravu z Berouna na Kladno a Slaný. Nadřazená územně plánovací dokumentace uvažuje s převedením tranzitu na aglomerační okruh Rudná – Unhošť ( D5 – II/201 ) a Unhošť – Hřebeč ( I/61 ) s napojením Kladna.

Napojení obce na vyšší komunikační síť je uvažováno podle nadřazené územně plánovací dokumentace po silnici II/606, která je trasována od MÚK Velká Dobrá přes Valdek, dále pak jižním obchvatem Kyšic a severní přeložkou Kyšice – Unhošť směrem na II/101 a dále na MÚK Fialka. Po realizaci uvedených přeložek by se měla doprava rozdělit do dvou směrů (Velká Dobrá, Fialka) a současná II/118 bude ponížena na silnici III.třídy. Pro obec se však jeví toto řešení nevýhodné a trvá na severním obchvatu Kyšic, který by navázal na severní obchvat Unhoště a umožnil především odvedení nákladní dopravy z místních výrobních a skladových areálů (Stavimat, Veseta) mimo zastavěné území Braškova a Kyšic na MÚK Fialka.

Silnice III/2012, 2013 slouží k dopravnímu spojení se sousedními obcemi a zároveň v zastavěném území slouží pro obsluhu přilehlých nemovitostí.

Návrh neřeší místní obslužné komunikace uvnitř lokalit k zástavbě, ty budou řešeny v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí jednotlivých lokalit. Současná dopravní infrastruktura místních obslužných komunikací je dostatečná pro obsluhu zastavitelného území podle návrhu územního plánu.

Účelové komunikace (obnova cest ve volné krajině) jsou největším koncepčním prvkem v návrhu nové dopravní infrastruktury a zároveň prvkem krajinotvorným. Jedná se většinou o obnovu zaniklých historických cest. Cesty budou sloužit k pohybu lidí, k zpřístupnění pozemků, budou mít i funkci protierozní, vodohospodářskou, ekologickou a estetickou. Mělo by se jednat o cesty travnaté s odvodňovacím příkopem a doprovodnou zelení.

Technická infrastruktura stávající v oblastech zásobování vodou a plynem by měla bez kapacitních a tlakových problémů vyhovovat navrhovanému rozvoji. Při předpokládaném nárůstu cca 100 obyvatel není potřeba navrhovat posilování stávajících zásobních řadů.

Zásobování vodou je řešeno z vodojemu Horka, který je na katastrálním území obce. Zásobní vodovodní řad prochází obcí a dále pokračuje na území obce Kyšice.

Zásobování plynem je zajištěno zásobním řadem z regulační stanice na řešeném území, která je napojena na vtl plynovod procházející podél trasy rychlostní komunikace R 6.

Likvidace odpadních vod ze všech částí obce je v současné době řešena na stávající čistírně odpadních vod, která má kapacitu 1200 EO. Splašková kanalizace je oddílná na většině území gravitační. Toskánka a část Valdeku jsou řešeny čerpacími stanicemi a tlakovou kanalizací. Pro předpokládané navýšení počtu obyvatel bude současná kapacita dostačující. Bude řešeno pouze prodloužení stávajících kanalizačních řadů v rámci nově navrhovaných lokalit zástavby. Pro zástavbu Toskánky bude využita stávající čerpací stanice.

Likvidace dešťových vod bude u ploch navrhovaných k zástavbě řešena ve smyslu principu maximálního zadržení vod na místě, tedy vsakováním a retencí.

Zásobování el.energií z hlediska předpokládané bilance je zajištěno zvýšením výkonu nebo realizací nové trafostanice.

Energetická bilance: Toskánka(Z 1)……………………………………..…30 kW

Pod Horkou (Z 2)………………………………….....35 kW

Centrum (Z 3)…………………………………….…..50 kW

Pro zástavbu Toskánky (Z 1) je uvažováno s realizací nové trafostanice v lokalitě výstavby rodinných domů, zbývající lokality by měly být zásobovány ze stávající sítě vn.

Ostatní dostavba proluk je z hlediska zásobování el.energií řešena v rámci již územně řešených lokalit ( územní rozhodnutí )  dle stávající územně plánovací dokumentace.

Pro likvidaci odpadů a jejich separaci je navržen v rámci ploch technické infrastruktury sběrný dvůr na p.č. 49, k.ú. Braškov.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Základním cílem uspořádání řešeného území je vytvoření nové zemědělské krajiny. Území je ve své západní části tvořeno převážně plochami lesa a relativně krajinářsky hodnotnými přírodními prvky. V této části území uvažuje návrh s menšími zásahy pro dotvoření nezastavitelných ploch. Severní část katastru je poznamenána existencí koridoru rychlostní komunikace. Návrh koncepčně odděluje tento koridor souvislým zeleným pásem od většinové části řešeného území. Ve zbytkové části zůstává zalesněná Horka s funkčním biokoridorem, v části zastavitelného území Toskánky (Z 1) je navržen rovněž pás zeleně podél výše uvedené komunikace. Východní a jižní část nezastavitelného území je poznamenána intenzivní zemědělskou velkovýrobou minulých let. Návrh počítá se změnou využití některých ploch ve smyslu ploch smíšených, které kromě zemědělské funkce budou plnit i funkce další ( přírodní, ochranná, rekreační, vodohospodářská ). Na těchto plochách by se mělo zvýšit procento travního krytu, uplatní se i keřová a vzrostlá zeleň především jako doprovodná vodotečí a účelových polních cest. Obnova polních cest je dalším zásadním koncepčním prvkem nové tvorby krajiny. Dojde k opětnému rozdělení scelených lánů, sníží se eroze půdy, krajina dostane nové přijatelnější měřítko, bude disponovat více funkcemi.

Součástí krajinářských úprav je i dotvoření funkčního lokálního územního systému ekologické stability. Zatímco na lesních plochách existují funkční biocentra a biokoridory, je třeba na plochách zemědělských vytvořit nové plochy smíšené s přírodní funkcí.

Lokální systém obsahuje následující prvky:

LBK 1 – lokální biokoridor „Kamenka“ – funkční, výhradně na lesních pozemcích.                                                                                                                         Umístění: p.č. 327, 395, 344, 312/1, 312/3 k.ú. Braškov

LBK 2 – lokální biokoridor „U Kamenky – Dubina“ – funkční v lesních částech a v luční lokalitě Štědrý, na orné půdě nutno biokoridor nově založit.                                Umístění: p.č. 344, 335/4, 333, 221/17, 221/18, 221/19, 221/20, 221/21, 221/22, 221/23, 221/24, 236/21, 236/23, 236/30, 236/32, 236/34, 177/2, 392/1, 392/2, 143/1 k.ú. Braškov

LBK 3 – lokální biokoridor „Dubina – Kožová hora“ funkční v části od Dubiny po k.ú. Velká Dobrá a také v lesním porostu Horka, na orné půdě nutno biokoridor nově založit.

Umístění: p.č. 102/1, 118/1, 118/6, 118/9, 381, 109/17, 109/18, 109/19, 109/20, 109/21, 109/22 k.ú. Braškov

LBK 4 – lokální biokoridor „U Valdeku – Na Braškovském potoce“ nefunkční k novému založení v celém rozsahu.

Umístění: p.č. 387, 294/1, 294/14, 294/17, 294/18, 294/19, 385, 366, 50/1, 50/6 k.ú. Braškov

LBK 5 – lokální biokoridor „ Braškovský potok “ částečně funkční pouze v trase vodoteče, nutno založit v potřebné šířce po obou stranách vodoteče.

Umístění: p.č. 61/1, 400, 50/1, 50/14, 50/15, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 367 k.ú.Braškov

LBC 1 – lokální biocentrum „ V Braškovském lese „ – funkční, výhradně na lesních pozemcích

Umístění: p.č. 327 k.ú. Braškov

LBC 2 – lokální biocentrum „ U Kamnenky „ – funkční, výhradně na lesních pozemcích

Umístění: p.č. 327 k.ú.Braškov

LBC 3 – lokální biocentrum „ Dubina „ – funkční, výhradně na lesních pozemcích

Umístění: p.č. 144 k.ú. Braškov

LBC 4 – lokální biocentrum „ U Valdeka „ – částečně funkční, částečně nové založení na orné půdě.

Umístění: p.č. 243/84, 243/85, 243/88, 243/89, 243/90, 294/12, 294/13 k.ú.Braškov

LBC 5 – lokální biocentrum – „Na Braškovském potoce“ nefunkční, v celém rozsahu navržené k založení.

Umístění: p.č. 66/1, 400, 50/2, 61/1 k.ú. Braškov

Součástí návrhu jsou rovněž interakční prvky. Jedná se o doplnění izolačního pásu zeleně podél rychlostní komunikace I/6 po celé délce v rámci katastrálního území Braškova ( IP 3 a IP 4 ) a dále o prvky zeleně lemující zástavbu kolem Valdeku ( IP 6 ) a obdobně kolem Braškova ( IP 8 ) v lokalitě Ohrada.

Detailně byl zpracován „Plán ÚSES a vegetačních úprav pro obec Braškov“ v roce 2009, v současné době se zpracovává realizační projekt.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH / BR /

Hlavní využití: nízkopodlažní bydlení v rodinných domech

Přípustné využití:

- komerční občanskou vybavenost v rámci objektu rodinného domu

- podnikatelská činnost bez negativních vlivů na okolní zástavbu, kde nebudou překročeny stanovené hygienické limity (hluk, zápach, vibrace)

- samozásobitelská hospodářská činnost (doplňkové stavby)

- odstavování osobních vozidel

- dopravní a technická infrastruktura k obsluze území

- veřejná prostranství

nepřípustné využití:

- vše, co není uvedeno v hlavním a přípustném využití

podmínečně přípustné využití:

Zástavba plochy Z 1 je podmínečně přípustná prokázáním nepřekročení hlukových limitů z dopravy vůči této zástavbě v následných stupních projektové dokumentace.

Zástavba plochy Z 2 nacházející se v ochranném pásmu rychlostní komunikace R6 je podmíněna prokázáním nepřekročení hlukových limitů z dopravy vůči této zástavbě v chráněných vnitřních a venkovních prostorech v následných stupních projektové dokumentace.

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- minimální velikost parcely 800 m2

- maximální index zastavění parcely 0,20

index zastavění parcely – určuje maximální poměr zastavěné plochy domem a zpevněnými plochami obytných teras k celkové ploše pozemku

- maximální výška zástavby je dána dvěma nadzemními podlažími a ochranným pásmem vzletových a přibližovacích prostorů letiště Kladno

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ / S /

Hlavní využití: bydlení a občanské vybavení

Přípustné využití:

- bydlení v rodinných domech

- občanské vybavení komerčního charakteru

- místní správa

- podnikatelská činnost bez negativních vlivů na okolní zástavbu, kde nebudou překročeny stanovené hygienické limity (hluk, zápach, vibrace)

- trvalé bydlení správce objektu (areálu ) v rámci stavby

- odstavování vozidel

- dopravní a technická infrastruktura k obsluze území

- zeleň

nepřípustné využití:

- vše, co není uvedeno v hlavním a přípustném využití

podmínka pro následné řízení:

Zástavba plochy P 1, vzhledem k možnosti umístění objektů a zařízení podléhajících splnění hygienických limitů, bude v následných řízeních v území podléhat prokázání nepřekročení hygienických limitů dle právních předpisů.

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- maximální výška zástavby je dána dvěma nadzemními podlažími, u halových staveb maximální výškou 10 m.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura / OV /

Hlavní využití: místní správa

Přípustné využití:

- mateřská škola

- zdravotní zařízení

- objekty sociálních služeb

- trvalé bydlení správce objektu (areálu ) v rámci účelové stavby

- odstavování vozidel

- dopravní a technická infrastruktura k obsluze území

- zeleň

nepřípustné využití:

- vše, co není uvedeno v hlavním a přípustném využití

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- maximální výška zástavby je dána dvěma nadzemními podlažími, u halových staveb maximální výškou 10 m.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – komerční / OK /

Hlavní využití: maloobchod

Přípustné využití:

- obchodní zařízení do velikosti prodejní plochy 1000 m2

- objekty veřejného stravování

- služby komerčního charakteru

- bydlení správce objektu v rámci účelové stavby

- odstavování vozidel

- dopravní a technická infrastruktura k obsluze území

nepřípustné využití:

- vše, co není uvedeno v hlavním a přípustném využití

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- maximální výška zástavby je dána dvěma nadzemními podlažími, u halových staveb maximální výškou 10 m.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchova  a sport / OS /

Hlavní využití: plochy a objekty pro sport a relaxaci

Přípustné využití:

- sportovní hřiště

- účelové objekty pro tělovýchovu a sport

- účelové objekty pro relaxaci a volnočasové aktivity

- odstavování vozidel

- komerční služby v rámci objektu ( areálu ) i samostatných stavbách

- bydlení správce objektu ( areálu ) v rámci účelové stavby

- dopravní a technická infrastruktura k obsluze území

- zeleň

nepřípustné využití:

- vše, co není uvedeno v hlavním a přípustném využití

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- maximální výška zástavby je dána dvěma nadzemními podlažími, u halových staveb maximální výškou 10 m.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl / VS /

Hlavní využití: výrobní a skladovací činnost v oblasti lehkého průmyslu

Přípustné využití:

- výrobní provozovny

- skladové areály

- obchodní, administrativní a správní objekty

- bydlení pro správce areálu

- dopravní a technická infrastruktura k obsluze území

- zeleň

nepřípustné využití:

- výrobní provozovny těžkého a chemického průmyslu

- sklady nebezpečného odpadu, chemických látek

- spalovny

- větrné elektrárny

- trvalé bydlení

- rekreace

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- maximální index zastavění parcely 0,60

index zastavění parcely – určuje maximální poměr zastavěné plochy objekty a veškerými venkovními zpevněnými plochami k celkové ploše pozemku

- maximální výška zástavby je 10 m

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – drobná výroba / VD /

Hlavní využití: řemeslná výroba bez negativních vlivů na okolní zástavbu, kde nebudou překročeny stanovené hygienické limity (hluk, zápach, vibrace)

Přípustné využití:

- výrobní provozovny

- služby výrobní povahy

- obchodní objekty, prodejní sklady

- bydlení pro uživatele nebo správce objektu

- odstavné plochy

- dopravní a technická infrastruktura k obsluze území

- zeleň

nepřípustné využití:

- výrobní provozovny těžkého a chemického průmyslu

- sklady nebezpečného odpadu, chemických látek

- logistická centra

- spalovny

- výroba el.energie

- rekreace

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- maximální index zastavění parcely 0,60

index zastavění parcely – určuje maximální poměr zastavěné plochy objekty a veškerými venkovními zpevněnými plochami k celkové ploše pozemku

- maximální výška zástavby je 10 m

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ / VP /

Hlavní využití: veřejné plochy komunikační pro zpřístupnění občanské vybavenosti a veřejné zeleně.

Přípustné využití:

- dopravní infrastruktura

- technická infrastruktura

- drobná architektura

- vodní plochy

- zeleň

- dětská hřiště

- reklamní zařízení

- přístřešky, prodejní stánky

nepřípustné využití:

- trvalé pozemní stavby nad 25 m2 zastavěné plochy

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  - silniční

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R 6 / DR /

Hlavní využití: plochy silniční sítě dálničního typu

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň

- účelové stavby a zařízení pro účely silniční dopravy

- inženýrské sítě

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

SILNICE I.tř / DSI /

Hlavní využití: plochy silniční sítě

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň

- účelové stavby a zařízení pro účely silniční dopravy

- inženýrské sítě

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

SILNICE II. a III.tř / DSII /

Hlavní využití: plochy silniční sítě

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň

- účelové stavby a zařízení pro účely silniční dopravy

- inženýrské sítě

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE / DSM /

Hlavní využití: dopravní obsluha zastavěného a zastavitelného území

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň

- inženýrské sítě

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

PARKOVIŠTĚ / P /

Hlavní využití: odstavování vozidel

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň

- účelové stavby a zařízení pro účely parkování vozidel

- inženýrské sítě

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE / DSU /

Hlavní využití: dopravní obsluha nezastavěného území

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň

- pěší a cyklistická doprava

- inženýrské sítě

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY / T /

Hlavní využití: plochy pro umístění staveb a zařízení pro technickou infrastrukturu.

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň

- účelové komunikace pro obsluhu zařízení

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ / NV /

Hlavní využití: zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochrana před negativními účinky vod, regulace vodního režimu.

Přípustné využití:

- vodní plochy a nádrže

- vodní toky a vodoteče

- zeleň

- účelové stavby pro vodní hospodářství

nepřípustné využití:

- veškeré ostatní funkce

PLOCHY LESNÍ / NL /

Hlavní využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa

Přípustné využití:

- účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství

- účelové komunikace

- technická infrastruktura

nepřípustné využití:

- veškeré ostatní funkce

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ / NZ /

Hlavní využití: zemědělský půdní fond, rostlinná výroba

Přípustné využití:

- účelové stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- doprovodná a izolovaná krajinná zeleň

nepřípustné využití:

- veškeré ostatní funkce

PLOCHY PŘÍRODNÍ / NP /

Hlavní využití: pozemky určené pro ochranu přírody a krajiny, prvky ÚSES

Přípustné využití:

- účelové komunikace

- technická infrastruktura

nepřípustné využití:

- veškeré ostatní funkce

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ / NS index /

Hlavní využití: tvorba krajinné zeleně, ochrana přírody, ochrana povrchových vod, protierozní opatření, územní ochrana ÚSES.  Funkční využití je v grafické části stanoveno indexem.

Přípustné využití:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa/index – l /

- pozemky zemědělské ho půdního fondu /index – z /

- trvalé travní porosty / index – z, o, p, r, s /

- ochranná a izolační zeleň / index – o, l /

- účelové komunikace / index – l, z, o, p, r, s /

- technická infrastruktura / index – l, z, o, p, r, s /

- účelové stavby a zařízení pro zemědělství  / index – z /

- účelové stavby a zařízení pro lesnictví / index – l /

- účelové stavby a zařízení pro vodní hospodářství  / index – z, l, o, p, r, s /

- účelové stavby a zařízení pro nepobytovou rekreaci ve volné krajině  /index – z, r, s, o /

- v rámci lesů s rekreační funkcí umístění staveb a zařízení pro sport a nepobytovou rekreaci bez negativního ovlivnění zájmů ochrany přírody    /index – r, s /

- vodní plochy a koryta vodních toků / index – z, l, o, p, r, s /

nepřípustné využití:

- veškeré ostatní funkce

Význam indexů funkcí zastoupených v plochách smíšených nezastavěného území:

- p – přírodní

- z – zemědělská

- l – lesnická

- r – rekreační nepobytová

- o – ochranná

- s - sportovní

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Veřejně prospěšné stavby pro vybranou veřejnou infrastrukturu obce, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce Braškov, umístěné na následujících pozemcích:

VPS 1 – občanské vybavení veřejné – sociální služby pro seniory                umístěna na pozemcích: parc.č. KN 118/1, 118/11 k.ú. Braškov

Plochy s možností uplatnění předkupního práva: parc.č.KN118/1 část, 118/11 část

VPS 2 – veřejné prostranství                                                                         umístěna na pozemcích parc.č. KN 118/1, 118/10, 118/11, 258/115 k.ú. Braškov

Plochy s možností uplatnění předkupního práva: parc.č.KN118/1 část, 118/11 část

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Nebyla stanovena, protože územní plán není v kolizi z žádnou evropsky významnou lokalitou ani ptačí oblastí.

POŽADAVKY NA PLOCHY PRO POTŘEBY CIVILNÍ OCHRANY

- Braškov není v žádném záplavovém území a není v ohrožení zvláštní povodní.

- Na území Braškova se nenachází žádná zóna havarijního plánování.

- Stálé  úkryty  pro obyvatelstvo v území nejsou, pro případné ohrožení lze využít ochranných vlastností budov podle charakteru ohrožení.

- V území nejsou vhodné objekty pro evakuaci obyvatel. Pouze volné plochy sportovních hřišť mohou sloužit ke shromáždění obyvatel.

- Skladování materiálu CO a humanitární pomoci je možné v budově obecního úřadu.

- Není potřeba vymezení ploch pro umístění nebezpečných látek mimo zastavěné území.

- Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, budou operativně vybrány starostou obce dle druhu a rozsahu mimořádné události.

- V zastavěném ani zastavitelném území nejsou uskladněny žádné nebezpečné látky.

- Nouzové zásobování vodou lze řešit dovozem v cisternách, zásobování el.energií agregáty.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ

Textová část obsahuje: 23listy

GRAFICKÉ PŘÍLOHY

Výkres č.1 – Základní členění území 1 : 5000

Výkres č.2 – Hlavní výkres 1 : 5000

Výkres č.3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5000